Гироскоп поплавковый интегрирующий ГПИ-5 – это гироскоп с двумя степенями свободы.
ГПИ-5 включает следующие конструктивные узлы: поплавковый гироузел; рамочные датчики угла; магнитоэлектрические датчики момента; камневые опоры; сильфон; электрические гермовводы; упругие токопроводы; герметизирующие крышки; магнитный экран.
Гиромотор 11, выполненный по открытой симметричной схеме, установлен в раме 14, имеющей два дисковых фланца 8, с которой герметично соединен цилиндр 12. Получившийся герметичный гироузел с помощью камневых опор 17 и 19 крепится в корпусе прибора 5. На левом фланце гироузла установлены: шип (цапфа) камневой опоры, три гермоввода 9 для подведения электроэнергии к гиромотору и колодка 7 с установленными на ней роторами (плоскими катушками) датчика угла 4 и датчика момента 21. Статоры двух датчиков угла и двух датчиков момента установлены на шайбе 6, поворачивая которую вокруг продольной оси гироскопа, выставляют нулевое положение датчиков угла при сборке прибора. На шайбе 6 в резьбовой втулке установлены камневые подшипник и подпятник.
Между шайбой 6 и крышкой 2 корпуса 5 расположены семь упругих волнистых токоподводов (три на гиромотор и по два на сигнальные катушки датчиков угла и катушки управления датчиков момента). На крышке 2 расположены гермовводы всех электрических цепей ГПИ-5. Крышка 2 приклеена к корпусу 5.
На правом утолщенном фланце 15 гироузла установлен шип (цапфа) 17 камневой опоры. Камневые подшипник и подпятник 19 установлены в резьбовой втулке, которая крепится в дне корпуса 5.
Все пространство между наружной поверхностью гироузла и внутренней поверхностью корпуса 5 прибора и крышкой 2 корпуса заполнено вязкой тяжелой жидкостью, имеющей (при ее рабочей температуре, равной +72 ºС) плотность 1,9 г/см3, вязкость 0,35 Н*с/м2. Для компенсации температурного увеличения объема жидкости предусмотрен сильфон 16. Зазор между наружной цилиндрической поверхностью поплавкового гироузла и внутренней цилиндрической поверхностью корпуса составляет 0,1 мм. Все детали гирокамеры и корпуса прибора изготовлены из бериллия, коэффициент температурного линейного расширения, модуль упругости и прочностные характеристики которого близки к стали. Так как бериллий имеет низкую плотность, равную 1,85 г/см3, то это дает возможность сочленять стальные детали с бериллиевыми и минимизировать вес поплавкового гироузла, а следовательно, его объем.
На наружную цилиндрическую поверхность корпуса прибора намотаны бифилярно обмотки термодатчика и нагревателя 10. Сверху на них надет разрезанный по образующей цилиндрический кожух с белой теплоотражающей поверхностью. Магнитный экран 13 сделан из листового пермаллоя.
На левый и правый торцы корпуса прибора надеты теплоотражающие никелированные по наружной поверхности крышки кожуха 1 и 20. При установке на платформе ГПИ-5 (как и любого другого гироблока) решаются две задачи: проводится совмещение осей гироблока с осями платформы и силовое крепление гироблока к платформе. Для установки ГПИ-5 на платформе на корпусе 5 прибора предусмотрены два выступающих цилиндрических пояска и выступающая из корпуса «ножка» 23. Конец «ножки» 23 (точка) и прямая линия (образующая цилиндрической поверхности выступающих поясков) материализуют плоскость,которой параллельны ось собственного вращения ротора гиромотора и направленный вдоль нее вектор кинетического момента Н.
Для силового крепления ГПИ-5 к платформе применены стальные ленты 22, соприкасающиеся с корпусом 5 прибора по выступающим пояскам и прижимающие корпус прибора к плоскости платформы. Такой способ крепления обеспечивает совпадение осей ГПИ-5 и платформы с погрешностью около двух угловых минут и минимальную теплопередачу между корпусом ГПИ-5 и платформой.

Технические характеристики ГПИ-5 и его основных элементов.

Гиромотор ГМС-4 (синхронный гистерезисный)
Кинетический момент 0,04 Н*м*с
Номинальная скорость вращения ротора	22,5*103 об/мин
Время вхождения в синхронизм 1 мин
Время выбега 2 мин
Параметры питания:
Напряжение	36 size 12{ +- {}} {} 2 В
Частота 375 size 12{ +- {}} {} 0,15 Гц
ток пусковой 0,18 А
ток номинальный 0,13 А
потребляемая мощность 3,5 Вт
Масса 90 г

# Датчик момента
# Число датчиков момента 2
Тип магнитоэлектрический
Передаточный коэффициент 10-3 нм/А
Максимально допустимый ток 8*10-2 А
Сопротивление катушки управления 52 size 12{ +- {}} {} 10 Ом

## Датчик угла
# Число датчиков угла 2
Тип индукционный рамочный

Передаточный коэффициент 40 В/рад
#### Нулевой сигнал 2*10-3 В
#### Сопротивление катушки возбуждения 32 Ом
Сопротивление сигнальной цепи 184 Ом
Питание катушки возбуждения:
Напряжение 15 В
Частота 10 кГц

##### Элементы термостатирования
Номинальная рабочая температура +75 size 12{ +- {}} {} 0,5 ºС

##### Термодатчик
Число термодатчиков	2
Материал проволоки	медь
Диаметр проволоки	0,05 мм

##### Нагреватель
Материал проволоки	нихром
Диаметр проволоки	0,02 мм
Сопротивление	158 Ом
Питание нагревателя:
Напряжение	115 В
Частота	400 Гц

##### Камневая опора
Диаметр цапфы	0.4 мм
Материал цапфы	Сталь ВК-10
Материал подшипника	Искусственный сапфир
Осевой зазор опоры	0,1 мм

##### ГПИ-5
Скорость дрейфа (выходная ось вертикальна):
случайная составляющая	0,03 º/ч
постоянная составляющая	0,5 º/ч
Скорость дрейфа(выходная ось горизонтальна):
случайная составляющая	0,05 º/ч
постоянная составляющая	1 º/ч
Скорость дрейфа, пропорциональная
квадрату ускорения	0,05 (º/ч)/g2
Термочувствительность	0,05 (º/ч)/ ºС
Постоянная времени Т	0,006 с
Время готовности (номинальное) при
температуре окружающей среды (внутри
гиростабилизатора) от +15 до +60 ºС	15 мин
Габариты прибора	d=52 мм, l=86 мм
Срок службы	2000 ч
Масса	390 г
Стоимость	8000 дол.