Московский Государственный технический университет

им. Н. Э. Баумана

Реферат на тему:

«Влияние линейной вибрации на точность поплавкового интегрирующего гироскопа»

Выполнил: Полунин П. М.

Группа: ИУ2-71

Проверил: Матвеев В. А.

Москва, 2008г.

Рассмотрим вынужденное движение поплавка в жидкости при наличии вибрационных линейных перегрузок. При этом смещением центра тяжести поплавка и его деформациями, вызванными неравножесткостью и нежесткостью конструкции, будем пренебрегать. Кроме того, примем, что поплавок имеет некоторую плавучесть (положительную или отрицательную). Тогда при наличии радиального зазора в подшипниках прибора поплавок будет совершать в жидкости вынужденные колебания, амплитуду и фазу которых необходимо определить.

В данном случае радиальной  и осевой  скоростями жидкости в зазоре между поплавком и поплавковой камерой будем пренебрегать, принимая, что при движении поплавка вдоль линии центров ОО1 жидкость движется вдоль зазора со скоростью .

Так как скорость  жидкости является непрерывной и дифференцируемой функцией, а величина зазора , разложим скорость  в ряд Тейлора по степеням y:

(1)

Данное выражение с точностью для членов 3-го порядка малости по н должно удовлетворять граничным условиям

(2)

и условию неразрывности

(3)

В приведенном выражении Q = 0, так как Q может быть только функцией времени, а для  и  Q = 0. Следовательно, для любого сечения Q = 0.

Из последнего выражения имеем

(4)

Подставляя условия (2) в (1) и (4), получим

(5)

Имея в виду, что , из системы уравнений (5) найдем

Если учесть полученные выражения, то (1) примет вид

(8)

Укороченное уравнение Навье – Стокса для движения жидкости в зазоре имеет вид

(9)

Значение инерционных членов в левой части уравнения (9) представим через приближенное значение скорости из уравнения (8):

Пренебрегая в полученном выражении малыми членами, содержащими  , приближенно получим

Интегрируя данное выражение дважды по y, получим уточненное значение скорости :

где С1 и С2 определяются из граничных условий:

Тогда

Учитывая уравнение (3) неразрывности, получим из последнего уравнения

Имея в виду, что  много больше 1, приближенно получим

Массовая сила , тогда

Гидродинамическая сила Fe, действующая со стороны жидкости на поплавок вдоль линии центров, равна

где lп – длина поплавка.

Подставляя в последнее выражение предпоследнее, найдем

Уравнение движения поплавка вдоль линии центров имеет вид

Учитывая найденное Fe и имея в виду, что , получим

Из последнего уравнения следует, что при радиальном движении поплавка в поплавковой камере присоединенная масса жидкости равна , а удельный коэффициент демпфирования b поплавка в радиальной плоскости равен .

Решение последнего уравнения дает

Амплитуда вынужденных колебаний поплавка относительно его корпуса ничтожно мала по сравнению с с амплитудой вибраций его вместе с корпусом прибора. Поэтому при анализе погрешностей поплавкового прибора, вызванных внешней вибрацией, вынужденные колебания поплавкового узла относительно корпуса прибора можно не учитывать и проводить анализ погрешностей, как и для сухого прибора.

Список использованной литературы:

- Никитин Е. А., Балашова А. А. «Проектирование дифференцирующих и интегрирующих гироскопов и акселерометров».