Рис. 1. Исполнительный гидропривод с дроссельным регулированием.
а) – характеристика насоса, б) – характеристика гидропривода, в) – схема гидропривода.

Требуется определить основные конструктивные параметры гидропривода с дроссельным регулированием на основании диаграммы нагрузки (см. рис. 1).
Исходные данные:
Давление питания	{P} rsub {пит} =2200 Н/ {см} ^ {2}
Масса нагрузки	m =9 00 кг
Коэффициент позиционной нагрузки	{c} rsub {ш} =1750 Н/см
Амплитуда гармонических колебаний / нагрузки (рулей), приведенная к штоку / гидроцилиндра	{A} rsub {2} =0.87 см
Частота колебаний	ω=20 {с} ^ {-1}
Постоянная нагрузка	{F} rsub {0} =10000 Н
Расчетное значение хода поршня / гидроцилиндра	{y} rsub {max} =±3.4 см
Коэффициент жесткости силовой / проводки	{c} rsub {к} =2∙ {10} ^ {4} Н/см
Плотность рабочей жидкости	ρ=0.0008 кг/ {см} ^ {3}
Приведенное значение модуля / объемной упругости рабочей жидкости	E=0.7∙ {10} ^ {5} Н/ {см} ^ {2}

Расчетом определяем:
- полуось эллипса нагрузки по оси сил
{F} rsub {m} = {A} rsub {2} left ({c} rsub {ш} - m {ω} ^ {2} right ) =0.0087∙ left (175000-90 0∙ {20} ^ {2} right ) = 1609,5 Н;
- координату силы нагружения, которая соответствует максимальному значению мощности нагрузки
{F} rsub {К} = {3} over {4} {F} rsub {0} + sqrt {{left ({3} over {4} {F} rsub {0} right )} ^ {2} - {1} over {2} left ({F} rsub {0} rsup {2} - {F} rsub {m} rsup {2} right )} = {3} over {4} ∙10000+ sqrt {{left ({3} over {4} ∙10000 right )} ^ {2} - {1} over {2} left ({10000} ^ {2} - {1609 .5} ^ {2} right )} =10247 Н;
- площадь поршня силового гидропривода
{A} rsub {п} ≥ {3} over {2} ∙ {{F} rsub {К}} over {{P} rsub {пит}} = {3} over {2} ∙ {10247} over {2200} =6.99 {см} ^ {2} .
Пусть {A} rsub {п } =7 {см} ^ {2} , откуда
диаметр поршня – D= 3 см left (D = sqrt {{4 {A} rsub {п }} over {π}} = sqrt {{4∙ 7} over {π}} =2 . 98 см, округляем до большего right ) ;
диаметр штока – d=0.6D =0.6∙4=1.8 см.
Уточним значение площади поршня и будем использовать его при расчетах:
{A} rsub {п} = {π {D} ^ {2}} over {4} = {π∙ {3} ^ {2}} over {4} =7 . 0 7 {см} ^ {2}
- коэффициент жесткости «гидравлической пружины» гидроцилиндра
{V} rsub {0} =27.2+1.2 {A} rsub {п} {y} rsub {max} =27.2+1.2∙ 7.0 7∙3.4= 56.05 {см} ^ {3} ;
{c} rsub {г} = {2 E {A} rsub {п} rsup {2}} over {{V} rsub {0}} = {2∙0.7∙ {10} ^ {5} ∙ {7.07} ^ {2}} over {56.05} = 1 . 248 ∙ {10} ^ {5} Н/ {см} ^ {2} ;
- обобщенную жесткость гидромеханической системы привода
{c} rsub {1} = {{c} rsub {к} {c} rsub {г}} over {{c} rsub {к} + {c} rsub {г}} = {2∙ {10} ^ {4} ∙ 1 . 248 ∙ {10} ^ {5}} over {2∙ {10} ^ {4} + 1.248 ∙ {10} ^ {5}} =1. 72 ∙ {10} ^ {4} Н/см;
- частоту собственных колебаний массы нагрузки
{ω} rsub {с} = sqrt {{{c} rsub {1} + {c} rsub {ш}} over {m}} = sqrt {{1.72 ∙ {10} ^ {4} ∙100+1750∙100} over {1100}} =4 6 {с} ^ {-1} ;
- полуось эллипса по оси скоростей
{v} rsub {m} = {A} rsub {2} left (1+ {{c} rsub {ш}} over {{c} rsub {1}} right ) left (1- {{ω} ^ {2}} over {{ω} rsub {с} rsup {2}} right ) ω=0.87∙ left (1+ {1750} over {1.72 ∙ {10} ^ {4}} right ) ∙ left (1- {{20} ^ {2}} over {{4 6} ^ {2}} right ) ∙ 20=15 . 5 см/с;
- уравнение эллипса нагрузки
{left ({v} over {{v} rsub {m}} right )} ^ {2} + {left ({F- {F} rsub {0}} over {{F} rsub {m}} right )} ^ {2} =1;
{left ({v} over {14.9} right )} ^ {2} + {left ({F-10000} over {2305.5} right )} ^ {2} =1;
- скорость гидропривода, при которой сила нагружения F= {F} rsub {К }
{v} rsub {К} = {v} rsub {m} sqrt {1- {left ({{F} rsub {К} - {F} rsub {0}} over {{F} rsub {m}} right )} ^ {2}} = 15 . 5 ∙ sqrt {1- {left ({10247 -10000} over {1609,5} right )} ^ {2}} =1 5 . 3 {см} over {с} ;
- гидравлическую проводимость управляемого дросселя золотника
{G} rsub {m} = {{v} rsub {К} {∙A} rsub {п}} over {sqrt {{1} over {2} left ({P} rsub {пит} - {{F} rsub {К}} over {{A} rsub {п}} right )}} = {15 . 3 ∙ 7 . 0 7} over {sqrt {{1} over {2} left (2200- {10 247} over {7 . 0 7} right )}} =5 . 6 {{см} ^ {4}} over {{Н} ^ {1/2} ∙с} ;
- площадь рабочего окна управляемого дросселя при μ=0.7 и x= {x} rsub {m}
{A} rsub {0} = {{G} rsub {m}} over { μ sqrt {{2} over {ρ}}} = {5.6*0.1} over {0.7 sqrt {{2} over {0.0008}}} =0.02 {см} ^ {2} =2 {мм} ^ {2} ;
- длину прямоугольного рабочего окна при {x} rsub {m} =0.05 см
b= {{A} rsub {0}} over {{x} rsub {m}} = {0.02} over {0.05} =0.4 см=4 мм;
- скорость гидропривода на холостом ходу left (F =0 right )
{v} rsub {х.х.} = {{G} rsub {m}} over {{A} rsub {п}} sqrt {{1} over {2} {P} rsub {пит}} = {5.6 } over {7 . 0 7} sqrt {{1} over {2} ∙2200} = 26 . 3 см/с;
- уравнение механической характеристики гидропривода
{v} rsub {p} = {{G} rsub {m}} over {{A} rsub {п}} sqrt {{1} over {2} left ({P} rsub {пит} - {F} over {{A} rsub {п}} right )} = {5 . 56} over {7 . 0 7} sqrt {{1} over {2} left (2200- {F} over {7 . 0 7} right )} =2 . 63 sqrt {100-0.00 64 F} ;
- пусковое значение движущего усилия гидропривода
{F} rsub {пуск} = {A} rsub {п} ∙ {P} rsub {пит} = 7 . 0 7∙2200= 15551 Н;
- максимальное значение мощности гидропривода
{N} rsub {max} = {2} over {3} ∙ {{F} rsub {пуск} {v} rsub {К}} over {100} = {2} over {3} ∙ {15551 ∙ 15 . 3} over {100} = 1591 Вт.