Рис. 1. Исполнительный гидропривод с дроссельным регулированием.
а) – характеристика насоса, б) – характеристика гидропривода, в) – схема гидропривода.

Требуется определить основные конструктивные параметры гидропривода с дроссельным регулированием на основании диаграммы нагрузки (см. рис. 1).
Исходные данные:
Давление питания	{P} rsub {пит} =2200 Н/ {см} ^ {2}
Масса нагрузки	m=1100 кг
Коэффициент позиционной нагрузки	{c} rsub {ш} =1750 Н/см
Амплитуда гармонических колебаний / нагрузки (рулей), приведенная к штоку / гидроцилиндра	{A} rsub {2} =0.87 см
Частота колебаний	ω=20 {с} ^ {-1}
Постоянная нагрузка	{F} rsub {0} =10000 Н
Расчетное значение хода поршня / гидроцилиндра	{y} rsub {max} =±3.4 см
Коэффициент жесткости силовой / проводки	{c} rsub {к} =2∙ {10} ^ {4} Н/см
Плотность рабочей жидкости	ρ=0.0008 кг/ {см} ^ {3}
Приведенное значение модуля / объемной упругости рабочей жидкости	E=0.7∙ {10} ^ {5} Н/ {см} ^ {2}

Расчетом определяем:
- полуось эллипса нагрузки по оси сил
{F} rsub {m} = {A} rsub {2} left ({c} rsub {ш} - m {ω} ^ {2} right ) =0.0087∙ left (175000-1100∙ {20} ^ {2} right ) =2305.5 Н;
- координату силы нагружения, которая соответствует максимальному значению мощности нагрузки
{F} rsub {К} = {3} over {4} {F} rsub {0} + sqrt {{left ({3} over {4} {F} rsub {0} right )} ^ {2} - {1} over {2} left ({F} rsub {0} rsup {2} - {F} rsub {m} rsup {2} right )} = {3} over {4} ∙10000+ sqrt {{left ({3} over {4} ∙10000 right )} ^ {2} - {1} over {2} left ({10000} ^ {2} - {2305.5} ^ {2} right )} =10484.6 Н ;
- площадь поршня силового гидропривода
{A} rsub {п} ≥ {3} over {2} ∙ {{F} rsub {К}} over {{P} rsub {пит}} = {3} over {2} ∙ {10484.6} over {2200} =7.15 {см} ^ {2} .
Пусть {A} rsub {п } =8 {см} ^ {2} , откуда
диаметр поршня – D=4 см left (D = sqrt {{4 {A} rsub {п }} over {π}} = sqrt {{4∙8} over {π}} =3.19 см, округляем до большего right ) ;
диаметр штока – d=0.6D=0.6∙4=2.4 см.
Уточним значение площади поршня и будем использовать его при расчетах:
{A} rsub {п} = {π {D} ^ {2}} over {4} = {π∙ {4} ^ {2}} over {4} = 12.57 {см} ^ {2}
- коэффициент жесткости «гидравлической пружины» гидроцилиндра
{V} rsub {0} =27.2+1.2 {A} rsub {п} {y} rsub {max} =27.2+1.2∙12.57∙3.4=78.49 {см} ^ {3} ;
{c} rsub {г} = {2 E {A} rsub {п} rsup {2}} over {{V} rsub {0}} = {2∙0.7∙ {10} ^ {5} ∙ {12.57} ^ {2}} over {78.49} =2.82∙ {10} ^ {5} Н/ {см} ^ {2} ;
- обобщенную жесткость гидромеханической системы привода
{c} rsub {1} = {{c} rsub {к} {c} rsub {г}} over {{c} rsub {к} + {c} rsub {г}} = {2∙ {10} ^ {4} ∙ 2.82∙ {10} ^ {5}} over {2∙ {10} ^ {4} + 2.82∙ {10} ^ {5}} =1.87∙ {10} ^ {4} Н/см;
- частоту собственных колебаний массы нагрузки
{ω} rsub {с} = sqrt {{{c} rsub {1} + {c} rsub {ш}} over {m}} = sqrt {{1.87∙ {10} ^ {4} ∙100+1750∙100} over {1100}} =43 {с} ^ {-1} ;
- полуось эллипса по оси скоростей
{v} rsub {m} = {A} rsub {2} left (1+ {{c} rsub {ш}} over {{c} rsub {1}} right ) left (1- {{ω} ^ {2}} over {{ω} rsub {с} rsup {2}} right ) ω=0.87∙ left (1+ {1750} over {1.87∙ {10} ^ {4}} right ) ∙ left (1- {{20} ^ {2}} over {{43} ^ {2}} right ) ∙20=14.9 см/с;
- уравнение эллипса нагрузки
{left ({v} over {{v} rsub {m}} right )} ^ {2} + {left ({F- {F} rsub {0}} over {{F} rsub {m}} right )} ^ {2} =1;

{left ({v} over {14.9} right )} ^ {2} + {left ({F-10 0 00} over {230 5.5} right )} ^ {2} =1;
- скорость гидропривода, при которой сила нагружения F= {F} rsub {К }
{v} rsub {К} = {v} rsub {m} sqrt {1- {left ({{F} rsub {К} - {F} rsub {0}} over {{F} rsub {m}} right )} ^ {2}} = 14.9∙ sqrt {1- {left ({10484.6-10000} over {2305.5} right )} ^ {2}} =14.57 {см} over {с} ;
- гидравлическую проводимость управляемого дросселя золотника
{G} rsub {m} = {{v} rsub {К} {∙A} rsub {п}} over {sqrt {{1} over {2} left ({P} rsub {пит} - {{F} rsub {К}} over {{A} rsub {п}} right )}} = {14.57∙12.57} over {sqrt {{1} over {2} left (2200- {10484.6} over {12.57} right )}} =7 .01 {{см} ^ {4}} over {{Н} ^ {1/2} ∙с} ;
- площадь рабочего окна управляемого дросселя при μ=0.7 и x= {x} rsub {m}
{A} rsub {0} = {{G} rsub {m}} over { μ sqrt {{2} over {ρ}}} = {7.01 ∙0.1} over {0.7 sqrt {{2} over {0.0008}}} = 0.02 {см} ^ {2} =2 {мм} ^ {2} ;
- длину прямоугольного рабочего окна при {x} rsub {m} =0.05 см
b= {{A} rsub {0}} over {{x} rsub {m}} = {0.02} over {0.05} =0.4 см=4 мм;
- скорость гидропривода на холостом ходу left (F=0 right )
{v} rsub {х.х.} = {{G} rsub {m}} over {{A} rsub {п}} sqrt {{1} over {2} {P} rsub {пит}} = {7.01 } over {12.57} sqrt {{1} over {2} ∙2200} =18.5 см/с;
- уравнение механической характеристики гидропривода
{v} rsub {p} = {{G} rsub {m}} over {{A} rsub {п}} sqrt {{1} over {2} left ({P} rsub {пит} - {F} over {{A} rsub {п}} right )} = {7.01 } over {12.57} sqrt {{1} over {2} left (2200- {F} over {12.57} right )} = 1.85 sqrt {100-0.0036F} ;
- пусковое значение движущего усилия гидропривода
{F} rsub {пуск} = {A} rsub {п} ∙ {P} rsub {пит} = 12.57∙2200=27654 Н;
- максимальное значение мощности гидропривода
{N} rsub {max} = {2} over {3} ∙ {{F} rsub {пуск} {v} rsub {К}} over {100} = {2} over {3} ∙ {27654∙14.57} over {100} =2686 Вт.