	ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 2 Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС / МЕХАНИЧЕСКОЙ СБОРКИ

						Разработал				__________________/ Шаров А.В. / / «____»________________ 2010г.
						Проверил				__________________/ Гоцеридзе Р.М. / / «____»________________ 2010г.
						Проверил				__________________/ Арсеньев В.Д. / / «____»________________ 2010г.

ТЛ			ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Ф

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1 Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

Разраб.				Шаров А.В.					ТП

Пров.				Гоцеридзе Р.М.

Н.контр.
М 01
			Код					ЕВ		МД				ЕН			Н.расх.		КИМ		Код загот.					Профиль и размеры					КД				МЗ
М 02
А			Цех		Уч.	РМ			Опер.			Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ		КР	КОИД					ЕН			ОП		Кшт			Тпз			Тшт

А		03	01 005 Сборочная
Б		04	Стенд.
О		05	Надеть на ГК-11 прокладку 5. / Установить ГК-11 в СКТ-260-1 и закрепить винтами 8.
		06
Т		07	Отвертка.
		08	Контроль исполнителем.
А		09	01 010 Сборочная
Б		10	Стенд.
О		11	Установить СКТ-260-1 с ГК-11 в установочную опору 2.
		12	Прижать прижимной крышкой 3 регулировочную прокладку 4 и закрепить винтами 7.
Т		13	Отвертка
		14	Контроль исполнителем.
		15
		16
		17
		18
		19
МК				МАРШРУТНАЯ КАРТА					2

	ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1 Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

Разраб.				Шаров А.В.					ТП

Пров.				ГоцеридзеР.М.

Н.контр.
М 01
			Код					ЕВ		МД				ЕН			Н.расх.		КИМ		Код загот.					Профиль и размеры					КД				МЗ
М 02
А			Цех		Уч.	РМ			Опер.			Код, наименование операции					Обозначение документа
Б			Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ		КР	КОИД					ЕН			ОП		Кшт				Тпз			Тшт

А		03	01 015 Сборочная
Б		04	Стенд.
О		05	1. Установить ДМ-20 в установочную опору 2.
		06	2 . Прижать прижимной крышкой 3 ДМ-20 и закрепить винтами 7.
Т		07	Отвертка.
		08	Контроль исполнителем.
А		09	01 020 Сборочная
Б		10	Стенд.
О		11	Установить установочную опору в сборе с СКТ-260-1 на раму наружного крена и закрепить винтами 6.
		12 / 13	Установить установочную опору в сборе с ДМ-20 на раму наружного крена и закрепить винтами 6. / Осуществить пайку жгутов на ГК-11, а также пайку проводов СКТ-260-1 и ДМ-20.
Т		14	Отвертка
		15	Паяльник
		16	Контроль исполнителем.
		17
		18
		19
		20
МК				МАРШРУТНАЯ КАРТА					3

ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 1 Формат А4

Дубл.
Взам.
Подл.

Разраб.			Шаров А.В.					ТП

Пров.			Гоцеридзе Р.М.

Н.контр.
М 01
		Код					ЕВ		МД				ЕН			Н.расх.		КИМ		Код загот.					Профиль и размеры					КД				МЗ
М 02
А		Цех		Уч.	РМ			Опер.			Код, наименование операции					Обозначение документа
Б		Код, наименование оборудования					СМ			Проф.		Р		УТ		КР	КОИД					ЕН			ОП		Кшт			Тпз			Тшт

А	03	01 025 Регулировочная
Б	04	Стенд
О	05	Проверить продольный люфт рамы наружного крена относительно установочных опор.
Т	06	Регулировочно-измерительное устройство.
	07	Контроль исполнителем.
А	08	01 030 Регулировочная
Б	09	Стенд
О	10	Проверить поперечный люфт рамы наружного крена относительно установочных опор.
Т	11	Регулировочно-измерительное устройство.
	12	Контроль исполнителем.
А	13	01 035 Контрольная
Б	14	Контрольно-измерительный стенд.
О	15	Проверка параметров и работы СКТ-260-1, ДМ-20, проверка контактов ГК-11, а также рамы наружного крена.
	16	Контроль БТК.
	17
МК			МАРШРУТНАЯ КАРТА					4