Московский государственный технический университет  им. Н.Э.Баумана

Факультет « Информатика и системы управления»

Кафедра « Автоматизированные системы обработки  информации и управления »

# Курсовая работа по микроэлектронике и схемотехнике

Вариант – 18

____________________________________________________

(количество листов)

Разработал                                  студент  группы ИУ3-71

Принял 		                     	                      Иванов К.Г.

### Москва  -  2004

### ___________________________________________________________________________

Содержание

Задание	3

Расчеты и моделирование	5

- Расчет параметров резисторов схемы 	5

- Моделирование схемы на постоянном токе 	9

- Реакция схемы на изменение параметров транзистора 	11

- Заключение по результатам моделирования на постоянном токе	13

- Расчет основных малосигнальных параметров схемы 	13

- Расчет емкости конденсаторов. Прогнозирование верхней границы полосы пропускания	19

- Моделирование схемы на переменном токе 	22

- Реакция усилителя на импульсный сигнал 	25

- Заключение по результатам моделирования на переменном токе	27

Выводы по работе	27

Список литературы	28

Приложение 1. Параметры транзистора КТ316Д	29

Приложение 2. Параметры транзистора и входных сигналов	30

# ЗАДАНИЕ

- Рассчитать параметры резисторов R1, R2, Rэ и Rк, исходя из заданного положения рабочей точки в классе А (IкА) и ее нестабильности (S) при напряжении источника питания схемы (Ек), типе транзистора (VT1), для схемы, изображенной на Рис.1.

- Используя любую из программ анализа электронных схем, промоделировать работу схемы на постоянном токе. Рассмотреть узловые потенциалы в схеме. Построить передаточную характеристику схемы на участке база-коллектор транзистора Uk=f(Uб) и нанести на нее рабочую точку. Обозначить на характеристике области работы транзистора.

- Изменить коэффициент усиления по току транзистора (Вст) в два раза и определить, на сколько изменится ток коллектора. Проделать то же, изменив неуправляемый ток коллекторного перехода в десять раз.

- Дать заключение о степени соответствия прогноза, сделанного на основании аналитических расчетов, и результатов моделирования по работе схемы на постоянном токе.

- Оценить расчетным путем основные малосигнальные параметры рассматриваемой схемы Kuo, Kео, Kio, Kp, Rвх, Rвых, а также при какой амплитуде входного сигнала в схеме возникнут нелинейные искажения.

- На основе сведений о нижней граничной частоте (Fн) полосы пропускания усилителя с учетом данных о сопротивлениях нагрузки (Rн) и источника сигнала (Rг) определить емкости разделительных (Ср1 и Ср2)  и блокировочного (Сбл) конденсаторов. Спрогнозировать верхнюю граничную частоту (Fв) полосы пропускания усилителя.

- Промоделировать работу схемы на переменном токе и построить АЧХ и ФЧХ усилителя, по которым определить граничные частоты полосы пропускания усилителя. Определить также на основе моделирования с использованием зависимого источника сигнала входное (Rвх) и выходное (Rвых) сопротивления усилителя на средней частоте.

- Предсказать аналитически и исследовать с помощью моделирования реакцию усилителя на импульсный сигнал малой величины.

- Провести сравнение аналитических прогнозов поведения усилителя на    переменном токе  с результатами моделирования и сделать необходимые выводы.

Оформить отчет о проделанной работе, в котором представить:

- Исходные данные.

- Аналитические расчеты параметров деталей схемы и параметров выходных сигналов, характеризующих ее поведение на постоянном и переменном токе.

- Результаты моделирования в виде распечаток принципиальной схемы с узловыми потенциалами, передаточной, амплитудно-частотной, фазо-частотной и переходной характеристик. Приведенные  графики должны быть обработаны и на них указаны извлекаемые параметры.

- Распечатки библиотечных параметров транзистора (VT1), источников синусоидального и импульсного сигналов с объяснением каким образом все эти параметры были назначены.

- Выводы по работе.

Исходные данные:

Таблица 1

| № | IкА | S | Eк | Тип | Fн | Rг | Rн | Cн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | mA |  | В | транзистора | Гц | кОм | кОм | пФ |
| 12 | 1 | 7 | 12 | KT315Г | 100 | 3 | 2 | 150 |

# РАСЧЕТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

- РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЗИСТОРОВ СХЕМЫ

Рассчитать параметры резисторов R1, R2, Rэ и Rк, исходя из заданного положения рабочей точки в классе А (IКА) и ее нестабильности (S) при напряжении источника питания схемы (Ек), типе транзистора (VT1), для схемы, изображенной на Рис.1.

Дано:

Транзистор КТ315Г кремниевый эпитаксиально-планерный n-p-n переключательный маломощный и СВЧ усилительный с ненормированным коэффициентом шума транзистор. Транзистор КТ315Г предназначен для усиления сигналов  высокой частоты.

- Напряжение база-эммитер на кремниевом транзисторе возьмем UБЭ (U BЕ);:

UBЕ = 0.7 B

- Напряжение база-коллектор на кремниевом транзисторе возьмем UБК (U BК);

U BК = 0.75 B

- Для режима работы транзистора в режиме каскада ОЭ возьмем

напряжение на резисторе RЭ (RE) равным 10% от напряжения на источнике питания EК,т.е  U РЭ (U RE);

URЕ = 0.1*EK = 0.1*12 =1.2 В

- Статический коэффициент усиления по  току в схеме с общим  эмиттером  взят из справочника для транзистора КТЗ15Г. Коэффициент может принимать значение от 60 до 300. Возьмем среднеарифметическое значение:

- Коэффициент передачи эмиттерного тока:

Решение:

- Рабочая точка для транзисторов класса А располагается посередине линейной области на ВАХ транзистора.

Ток коллектора транзистора в активном режиме примерно равен току эмиттера:

IK ((*IЭ            (1);

Из выражения (1) можно найти ток эмиттера IЭ (IE) :

Сопротивление резистора RЭ  ( RE ) находим по закону Ома:

Определим RБ (R B) из выражения:

Определим ток базы IБ ( IB ) из выражения:

IЕ= IB*(B + 1)

Из закона Ома можно получить ток базы:

Рассчитаем R1 по формуле:

Найдем R2 :

Для транзистора класса А рабочая точка располагается посередине линейной области ВАХ:

По закону Ома :

- Из справочника «Резисторы» выберем резисторы, ближайшие к рассчитанным.

| Параметр | Рассчитанные значения (Ком) | Значения из стандартного ряда E24 (Ком) | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| RE | 0.99 | 1.0 | 0.6 |
| RВ | 7.28 | 7.5 | 2.9 |
| R1 | 52.38 | 5.1 | 2.6 |
| R2 | 8.44 | 8.2 | 2.8 |
| RК | 4.50 | 4.7 | 4.3 |

Пересчитаем значения URЭ , IЭ ,URK ,IKA ,IB ,S при резисторах, взятых из стандартного ряда Е24.

URЕ = 0.1*EK = 0.1*20 = 2 В

Результаты теоретических расчетов :

| Параметр | Теоретические значения |
| --- | --- |
| IКA | 1.91 mA |
| IВ | 0.0110 mA |
| IЕ | 1.9210 mA |
| URЕ | 2.00 B |
| URК | 9.00 В |
| UК | 10.00 В |
| RE | 1.00 КОм |
| RВ | 7.50 КОм |
| R1 | 51.00 КОм |
| R2 | 8.20 КОм |
| RК | 4.70 КОм |

- Моделирование схемы на постоянном токе

Используя любую из программ анализа электронных схем, промоделировать работу схемы на постоянном токе. Рассмотреть узловые потенциалы в схеме. Построить передаточную характеристику схемы на участке база-коллектор транзистора Uk=f(Uб) и нанести на нее рабочую точку. Обозначить на характеристике области работы транзистора.

Для кремниевых транзисторов

ISC = 10-12…10-16- обратный ток коллектора;

B = 180-коэффициент усиления;

BR = 1- коэффициент усиления тока в схеме ОЭ при инверсном включении транзистора;

rb = 40 Ом -внутреннее сопротивление базы;

ΨК = 0.75

\

Рис. 2. Схема моделирования по постоянному току

Рис. 3. Параметры транзистора

Рис.4. Узловые потенциалы

Сравним данные, полученные теоретическим путем и практическим. Сравнительный анализ проведем в таблице.

| Параметр | Теоретические значения | Практические значения | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| IK | 1.91 mA | 2.061 mA | 7.3 |
| IВ | 0.0110 mA | 0.0114 mA | 3.5 |
| IE | 1.9210 mA | 2.065 mA | 6.9 |
| UBE | 0.7 B | 0.615 B | 12 |
| URE | 2.00 B | 2.071 B | 3.4 |
| URK | 9 B | 8.965 B | 0.38 |
| UK | 10.0 B | 10.27 B | 2.6 |

Из таблицы видно, что данные примерно совпадают. Следовательно, исследуемые параметры были рассчитаны, верно.

Затем построим передаточную характеристику схемы на участке база-коллектор транзистора Uk=f(Uб) и нанесем на нее рабочую точку.

Рис. 5. Передаточная характеристика на участке база-коллектор транзистора Uk=f(Uб)

Сравним полученные  рабочие точки

| Параметр | Теоретические значения | Практические значения | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| UK | 10 B | 12.21 B | 18 |

Значения различаются, но погрешность < 40% .Следовательно, можно считать, что расчеты были сделаны правильно.

- Реакция схемы на изменение параметров транзистора

Изменить коэффициент усиления по току транзистора (Вст) в два раза и определить, на сколько изменится ток коллектора. Проделать то же, изменив неуправляемый ток коллекторного перехода в десять раз.

а) Изменим коэффициент усиления по току в 2 раза , т.е B = 90.

Рис .6. Моделирование схемы на постоянном токе при В = 90

IK = 1.977  mA

В результате ток коллектора изменился на 4.8 % при β = 90

б) Изменим обратный ток коллекторного перехода в 10 раз , т.е

IS = 1*10-14  mA

Рис .7. Моделирование схемы на постоянном токе при уменьшении в 10 раз обратного тока коллекторного перехода

На рисунке 6 можно заметить, что ток коллектора изменился всего лишь на 4.6%.

- Заключение по результатам моделирования на постоянном токе

Дать заключение о степени соответствия прогноза, сделанного на основании аналитических расчетов и результатов моделирования по работе схемы на постоянном токе.

При моделировании параметры резисторов были немного изменены по отношению к расчетным данным (см. пункт.1). Нетрудно заметить, что теоретические данные с некоторой погрешностью соответствуют результатам моделирования.

Изменяя в пункте 3 параметры транзистора, мы убедились в том, что смоделированный усилительный каскад фиксирует рабочую точку транзистора и относительно небольшое изменение коэффициента усиления тока B(β) и обратного тока коллекторного перехода Is ,незначительно повлияло на ток коллектора.

- Расчет основных малосигнальных параметров схемы

Оценить расчетным путем основные малосигнальные параметры рассматриваемой схемы Kuo, Kео, Kio, Kp, Rвх, Rвых, а также при какой амплитуде входного сигнала в схеме возникнут нелинейные искажения.

В экспериментальных и теоретических расчетах будем использовать эквивалентную схему усилителя для средних частот (рис. 8).

Рис.8. Эквивалентная схема усилителя для СЧ (средних частот).

Рассчитаем дифференциальное сопротивление эммитерного перехода:

Найдем входное сопротивление транзистора:

Rвх.тр. = rb + ((+1)*re = 40 + (180 + 1)*13 = 2.393  КОм

Найдем входное сопротивление:

или

Найдем коэффициент усиления по напряжению:

или

Найдем коэффициент усиления по току:

KI0 =[RB/(RB + Rвх.тр.)]*B*[RK/(RK + RH)] =[7500/(7500 +2393) ]*180 *[4700/(4700 + 2000)] =95.73

Найдем выходное сопротивление

RВЫХ = Ux.x/Iк.з

или

RВЫХ ( RK = 4.7  КОм

Найдем коэффициент усиления по напряжению на генераторе

KE0 = eg/UВЫХ

или

KE0 = [Rвх.тр./(Rg + Rвх.тр.)]*KU0 = [2393/(5000 +2393)]*105.53 = 34.16

Найдем коэффициент усиления по мощности

KP = KU0*KI0 = 105.5341*95.73 =10102.39

Промоделируем схему, чтобы проверить правильность результатов, заменив транзистор его эквивалентной Т-образной схемой замещения транзистора для работы на средних частотах.

Рис. 9. Эквивалентная Т-образная модель

Сравним коэффициенты усиления по току и напряжению, полученные теоретически и практически.

Практические данные:

Возьмем следующие данные из схемы, изображенной на рисунке 9:

UВЫХ=13.63 В;

UВХ=129.3 mВ;

IВЫХ=6.827 mA;

IВХ=72.34 μA

и подставим в следующие формулы:

;

| Параметр | Теоретические данные | Практические данные | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| KUO | 105.53 | 105.41 | 0.114 |
| KIO | 95.73 | 94.37 | 1.42 |

Значения, находящиеся в этой таблице совпадают. Отсюда можно сделать вывод: значения, рассчитанные в этом пункте задания, рассчитаны, верно.

Найдем напряжение на участке коллектор-эмиттер

Найдем максимальную амплитуду входного сигнала, при которой в схеме не возникнут нелинейные искажения.

Оценим графическим способом амплитуду входного сигнала, при которой в схеме не возникнут нелинейные искажения (eg.max).

Рис. 10.Выходные ВАХ транзистора

Оценим амплитуду входного сигнала практическим способом с помощью следующей схемы :

Рис. 11. Схема для оценки входного сигнала

Проведем анализ Фурье.

Рис.12. Анализ Фурье при заданных параметрах входного сигнала

Рис. 13.Анализ искажений

На осциллографе видно,  что при  амплитуде  входного  сигнала eg =23.31 μV в схеме не возникают нелинейные искажения.

Определим, при какой амплитуде возникают искажения в схеме. Для этого в программе EWB 5.12 выберем Analysis->Parameter Sweep. Затем в окне задаем диапазон значений амплитуды. В результате получаем следующее изображение:

Рис. 14.Диапазон значений амплитуды

Искажений нет при eg=1 μV ÷0.04V, но при амплитуде >0.04V появятся искажения.

- Расчет емкости конденсаторов. Прогнозирование верхней границы полосы пропускания усилителя

На основе сведений о нижней граничной частоте (Fн) полосы пропускания усилителя с учетом данных о сопротивлениях нагрузки (Rн) и источника сигнала (Rг) определить емкости разделительных (Ср1 и Ср2)  и блокировочного (Сбл) конденсаторов. Спрогнозировать верхнюю граничную частоту (Fв) полосы пропускания усилителя.

Найдем емкости разделительных конденсаторов и блокировочного конденсатора на основе сведений о нижней частоте.

(н _p1 = (н_p2 = (н_е

(н_p1 = (н_p2 = (н е = 3*(н = 0.4776*10-3    c

Найдем емкости разделительных конденсаторов:

Cp1*(Rg + Rвх) = (н_p1

Cp2*(RВХ + RH) = (н_p2

Найдем емкость блокировочного конденсатора Сбл (Cbl):

Оценим поведение схемы на высокой частоте.

Найдем ёмкость эмиттерного перехода транзистора СBЕ с помощью частоты fT взятой из справочника.

fT  = 108    Гц

(f = (( = 1.5827*10-9   c

Найдем коллекторную ёмкость транзистора СК и емкость транзистора на коллекторном переходе СК0.

В справочнике дана емкость:

CKd =2*10-12    Ф

Uсмещения = 5 B

,

где

Uсмеш1 = 3 B

Оценим верхнюю частоту пропускания:

где

Найдем среднюю частоту:

Найдем верхнюю граничную частоту полосы пропускания усилителя:

В состав параметров транзистора надо включить следующие значения:

- Моделирование схемы на переменном токе

Промоделировать работу схемы на переменном токе и построить АЧХ и ФЧХ усилителя, по которым определить граничные частоты полосы пропускания усилителя. Определить также на основе моделирования с использованием зависимого источника сигнала входное (Rвх) и выходное (Rвых) сопротивления усилителя на средней частоте.

Рис. 15. Моделирование схемы усилителя на переменном токе.

Рис. 16. АЧХ и ФЧХ усилителя.

Сравним данные, полученные теоретическим путем и практическим. Сравнительный анализ проведем в таблице.

| Параметр | Теоретические значения | Практические значения | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| fH | 1000 Гц | 720.781 Гц | 27.92 |
| fВ | 249.701 КГц | 239.267 КГц | 4.18 |

Определим экспериментально входное сопротивление (Rвх) .

Рис. 17. Схема для определения входного сопротивления усилителя

Рис. 18. Показания построителя АЧХ

Построитель АЧХ показывает, что входное сопротивление усилительного каскада:

=1.75 КОм

Рис. 19. Схема для определения выходного сопротивления усилителя

Рис. 20. Показания построителя АЧХ

Построитель АЧХ показывает, что выходное сопротивление усилительного каскада:

=4.69 Ком

Сравним данные, полученные теоретическим путем и практическим. Сравнительный анализ проведем в таблице. Как видно практические и теоретические данные различаются достаточно мало.

| Параметр | Теоретические значения | Практические значения | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| RВХ | 1.814 КГц | 1.75 КГц | 3.53 |
| RВЫХ | 4.7 КГц | 4.69 КГц | 0.21 |

- Реакция усилителя на импульсный сигнал

Предсказать аналитически и исследовать с помощью моделирования реакцию усилителя на импульсный сигнал малой величины.

Длительность фронта теоретически:

Найдем длительность фронта практически:

Рис. 21.Схема работы усилителя на импульсном сигнале.

Рис. 22. Определение длительности фронта (ф

Длительность фронта практически:

Определим амплитуду входного импульса

eВХ = 0.3*eg.max = 0.3*46.63*10-6 = 13.989  ( B

#### Рис. 23.Выходной сигнал

Определим длительность импульса теоретически:

tн=2.2*(к=2.2* 10*106=2.2*10-5 с

Определим длительность импульса практически:

tн= 3 / fв = 3/249701=1.201 10-5 c

Определим относительный спад плоской вершины теоретически:

(р=(U/Um=tu/(p=tu/(СР2*(RK+RН))=3.164*10-5/(0.068*10-6 *

*(4700+2000))=0.06945

T=1/f0=1/15801=6.329*10-5 Гц-

tu =1/2*T=3.1645*10-5 Гц-

- Определим относительный спад плоской вершины практически:

(р=(U/Um=100.2202*10-6/1.4032*10-3=0.07142-

Сравним данные, полученные теоретическим путем и практическим.

| Параметр | Теоретические значения | Практические значения | Относительная погрешность (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| (ф | 1.4022(с | 1.5202(с | 7.76 |
| (р | 0.06945 | 0.07142 | 2.76 |

- Заключение по результатам моделирования на переменном токе

Провести сравнение аналитических прогнозов поведения усилителя на    переменном токе  с результатами моделирования и сделать необходимые выводы.

При моделировании схемы на переменном токе нами были получены следующие результаты:

В пункте 7 вначале мы получили граничные частоты полосы пропускания усилителя. Причем граничные частоты, полученные в результате эксперимента, оказались достаточно близкими к теоретически полученным значениям. Значение для верхней граничной частоты практически совпадает с расчетным значением, так как погрешность составляет всего лишь 4.18%. Нижняя граничная частота была рассчитана с погрешностью около 27.92%, возможно это связано с недостатками приближенного метода вычисления.

Затем с помощью моделирования схемы мы получили значения входного и выходного сопротивлений, которые с небольшой погрешностью совпали с теоретически полученными значениями. Входное сопротивление, полученное экспериментальным путем, отличается от расчетного на 3.53%, а выходное сопротивление отличается от своего расчетного значения на 0.21%.

При моделировании реакции на импульсный сигнал небольшой величины было получено значение длительности фронта, близкое к расчетному. Разница составляет  7.76%.

# ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В данной курсовой работе была исследована работа усилительного каскада, построенного по схеме с общим эмиттером.

Этот каскад позволяет получить достаточно высокий коэффициент усиления по напряжению, по мощности и имеет сравнительно неширокий диапазон частот.

Также были рассчитаны основные параметры усилительного каскада. Моделирование показало, что применяемый метод расчета имеет высокую точность.

На основе сведений о нижней граничной частоте полосы пропускания усилителя с учетом данных о сопротивлениях нагрузки и источника сигнала были рассчитаны  емкости разделительных и блокировочного конденсатора.

Была спрогнозирована верхняя граничная частота полосы пропускания усилителя, которая достаточно близко совпала с результатами моделирования.

Таким образом, применяемые нами методы расчета дают вполне точные результаты и могут с успехом применяться на практике.

Список  литературы

- Горюнова Н.Н. Полупроводниковые приборы: транзисторы. Справочник. Издание второе. М.:Энергоатомиздат.1985;

- Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы. М.:Высшая школа. 1987;

- Карлащук  В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Издание второе. М.:Солон -Р. 2001;

- Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики. Издание второе. М.:Энергия.1976;

- Черников А.С. Лекции по  дисциплине «микроэлектроника и схемотехника».М.:МВТУ им. Н.Э.Баумана.2003;

- Ковалевская Н.Г. Лабораторные работы по микроэлектроники. Методические указания. М.:МВТУ им. Н.Э.Баумана.1988.

# Приложение 1. Параметры транзистора КТ316Д

## Справочные параметры транзистора

| Название | КТ316Д |
| --- | --- |
| Тип | n-p-n, кремниевый |
| Способ изготовления | эпитаксиально-планерный |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ | 60..300 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при UK=5 B, IЭ=10 мА | f=100 МГц |
| Емкость коллекторного перехода при UКБ=5 В | < 3 пФ |

Предельные эксплутационное данные:

| Постоянное напряжение коллектор- база | 10 В |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбе=3 кОМ база | 10 В |
| Постоянное напряжение эмиттер-база | 4 В |
| Постоянный ток коллектора и эмиттера | 30 мА |
| Постоянный ток коллектора и эмиттера в режиме насыщения | 50 мА |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектра При Т( 90(С При Т=+125(С | 150 мВт 60 мВт |
| Температура p-n перехода | +150(С |
| Температура окружающей среды | -60(С…+125(С |

# Приложение 2. Параметры транзистора и входных сигналов.

|  | - Обратный ток коллекторного перехода (п1); -Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ (п.1); -Коэффициент усиления тока в схеме с ОЭ при инверсном включении транзистора; -Объемное сопротивление базы, Ом (п.2); -Объемное сопротивление эмиттера, Ом (п.2); -Объемное сопротивление коллектора, Ом (п.2); -Емкость коллектор- подложка, Ф; -Емкость эмиттерного перехода при 3 В; -Емкость коллекторного перехода при 3 В;. -Контактная разность потенциалов В-Э, транзистор кремниевый. |
| --- | --- |
|  | -Контактная разность потенциалов В-К, транзистор кремниевый; -Время переноса заряда через базу, с; -Время переноса заряда через базу в инверсном включении, с; -Коэффициент плавности эмиттерного перехода; -Коэффициент плавности коллекторного перехода; -Напряжение Эрли , близкое к параметру UКMAX,В; -Обратный ток эмиттерного перехода, А; -Ток начала спада усиления по току, близкое к параметру Ikmax; -Коэффициент неидеальности эмиттерного перехода ; -Коэффициент неидеальности в нормальном режиме; |
|  | -Коэффициент неидеальности в инверсном режиме; -Напряжение Эрли в инверсном режиме; -Ток начала спада коэффициента усиления тока в инверсном режиме; -Обратный ток перехода В-К; -Коэффициент неидеальности коллекторного перехода; -Ток базы, при котором сопротивление базы уменьшается на 50% от разницы RB-RBM, А; -Минимальное сопротивление базы; -Коэффициент зависимости времени TF переноса зарядов через базу от напряжения коллектор-база; -Напряжение коллектор-база, при котором начинает сказываться его влияние на TF, В;. -Ток коллектора, при котором начинается сказываться его влияние на TF, А; |
|  | -Дополнительный фазовый сдвиг на граничной частоте транзистора; -Коэффициент. расщепления емкости база-коллектор; -Контактная разность потенциалов перехода коллектор-подложка; -Коэффициент плавности перехода коллектор-подложка; -Температурный коэффициент усиления тока в нормальном и инверсном режимах; -Ширина запрещенной зоны; -Температурный коэффициент тока насыщения; -Коэффициент фликкер – шума; -Показатель степени в формуле для фликкер – шума; -Коэффициент нелинейности барьерной емкости прямо смещенных переходов; |
|  | -Температура транзистора. |

# Text boxes

τф