Структурная схема модуля USART

Схема соединения МК с ПК

Временная диаграмма RS-232

Задание. Разработать программу, принимающую один байт данных с ПК.

После приема байта МК должен отправить его обратно на ПК.

Скорость передачи данных:    1200  бод

Кол-во стоп-бит:  1

Бит чётности:  0

#include <stm32l1xx.h> #include <stm32l1xx_rcc.h> #include <stm32l1xx_gpio.h> #include <stm32l1xx_usart.h> #define GPIO_AFRH_AF07(x) (0x07<<((x-8)*4)) void USART1_IRQHandler (void) { if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) { uint8_t buffer = USART1->DR; USART1->DR = buffer; } } int main() { RCC->AHBENR ¦= RCC_AHBENR_GPIOAEN; //Тактирование порта A RCC->APB2ENR ¦= RCC_APB2ENR_USART1EN; //Тактирование USART GPIOA->MODER ¦= GPIO_MODER_MODER9_1; //Конфигурируем выход Tx GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER9_0; GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9; GPIOA->OSPEEDR ¦= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9; GPIOA->AFR[1] ¦= GPIO_AFRH_AF07(9); GPIOA->MODER ¦= GPIO_MODER_MODER10_1; //Конфигурируем вход Rx GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER10_0; GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_10; GPIOA->OSPEEDR ¦= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10; GPIOA->AFR[1] ¦= GPIO_AFRH_AF07(10); USART1->BRR = (109<<4)+4; //Задание предделителя USART1->CR1 = USART_CR1_UE; //Включение USART USART1->CR1 &= ~USART_CR1_M; //Длина слова 8 бит USART1->CR1 ¦= USART_CR1_TE; //Включаем передатчик USART1->CR1 ¦= USART_CR1_RE; //Включаем приемник USART1->CR2 &= ~USART_CR2_STOP ; //1 стоп-бит USART1->CR1 ¦= USART_CR1_RXNEIE; //Включаем прерывание по приему __enable_irq(); //Включаем прерывания NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 1); //Устанавливаем приоритет //прерываний от USART1 NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //Включаем прерывания от USART1 while(1) {} return (0); }