| Отчет по лабораторной работе №4 «Работа с буферами данных» |
| --- |
| Дата | Оценка (max 5) | Бонус за сложность |

Цели работы:

  - ознакомиться с программными методами реализации буфера приёма/передачи данных;

  - изучить работу контроллера ПДП.

Задача работы:

-  разработать проект, позволяющий осуществлять коммуникацию демо-платы с ПК

посредством COM-порта;

-  разработать программу, осуществляющую запись принятых данных в оперативную память при помощи контроллера ПДП.

Краткий конспект теоретической части

Прямой доступ к памяти Основные регистры контроллера DMA Варианты передачи данных Периферийные устройства, работающие с контроллером DMA

Структурная схема DMA-контроллера

Схема подключения периферийных устройств к контроллеру DMA

Задание. Разработать программу, которая осуществляет запись принятых по USART данных в оперативную память при помощи контроллера ПДП, а затем отправку этих данных.

Листинг кода:

#include <stm32l1xx.h> #include <stm32l1xx_rcc.h> #include <stm32l1xx_gpio.h> #include <stm32l1xx_usart.h> #define GPIO_AFRH_AF07(x) (0x07<<((x-8)*4)) void DMA1_Channel5_IRQHandler (void) { if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5) { DMA1->IFCR ¦= DMA_IFCR_CTCIF5; DMA1_Channel4->CCR ¦= DMA_CCR4_EN; } } void DMA1_Channel4_IRQHandler (void) { if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4) { DMA1->IFCR ¦= DMA_IFCR_CTCIF4; DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; } } int main() { //Тактирование порта A и DMA RCC->AHBENR ¦= RCC_AHBENR_GPIOAEN ¦ RCC_AHBENR_DMA1EN; //Тактирование USART RCC->APB2ENR ¦= RCC_APB2ENR_USART1EN; //Конфигурируем выход Tx GPIOA->MODER ¦= GPIO_MODER_MODER9_1; GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER9_0; GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9; GPIOA->OSPEEDR ¦= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9; GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9; GPIOA->AFR[1] ¦= GPIO_AFRH_AF07(9); //Конфигурируем вход Rx GPIOA->MODER ¦= GPIO_MODER_MODER10_1; GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER10_0; GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_10; GPIOA->OSPEEDR ¦= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR10; GPIOA->AFR[1] ¦= GPIO_AFRH_AF07(10); uint8_t buffer[5]; //Буфер данных //Задаем адрес в оперативной памяти DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t)&buffer[0]; //Задаем адрес периферии DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&USART1->DR; DMA1_Channel5->CNDTR = 5; //Читаем 5 в блоков данных //Настройки DMA: //- размер блока данных - 8 бит //- инкремент адреса ОП включен //- режим повторения включен DMA1_Channel5->CCR = DMA_CCR5_MINC ¦ DMA_CCR5_CIRC ¦ DMA_CCR5_TCIE; DMA1_Channel5->CCR &= ~DMA_CCR5_MEM2MEM & ~DMA_CCR5_MSIZE & ~DMA_CCR5_PSIZE & ~DMA_CCR5_PINC & ~DMA_CCR5_DIR; DMA1_Channel5->CCR ¦= DMA_CCR5_EN; //Включаем 5й канал контроллера DMA DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t)&buffer[0]; DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t)&USART1->DR; DMA1_Channel4->CNDTR = 5; DMA1_Channel4->CCR = DMA_CCR4_MINC ¦ DMA_CCR4_DIR ¦ DMA_CCR4_TCIE ¦ DMA_CCR5_CIRC; DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_MEM2MEM & ~DMA_CCR4_MSIZE & ~DMA_CCR4_PSIZE & ~DMA_CCR4_PINC; USART1->CR1 = USART_CR1_UE; //Включение USART USART1->BRR = (109<<4)+4; //Задание предделителя USART1->CR1 &= ~USART_CR1_M; //Длина слова 8 бит USART1->CR1 ¦= USART_CR1_TE; //Включаем передатчик USART1->CR1 ¦= USART_CR1_RE; //Включаем приемник USART1->CR2 &= ~USART_CR2_STOP ; //1 стоп-бит //Включаем DMA для приемника и передатчика USART1->CR3 ¦= USART_CR3_DMAR ¦ USART_CR3_DMAT; __enable_irq(); //Включаем прерывания //Устанавливаем приоритет прерываний от 5го канала DMA NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn, 1); //Включаем прерывания от 5го канала DMA NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn); //Устанавливаем приоритет прерываний от 4го канала DMA NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_IRQn, 2); //Включаем прерывания от 4го канала DMA NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn); while(1) {} return (0); }